## Slide 1
2012那些天
我们一起维护过的飞机
制作人：阮幼能
东航河北飞机维修部
APU和发动机部分
2012年12月25日

## Slide 2
目录
1
工作流水账
2
典型故障
3
不正常事件
4
换发情况
卷首语：
末日来了。
恐慌，紧张，还是疯狂？这些都毫无意义
既然可能要结束，那么就回头看看走过的
路！即使没有末日，我们也做了一次人生的总结，也许这就是新生

## Slide 3
1
工作流水账

## Slide 4
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
腊八 |  |  |  |  | 小寒 | 
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
 | 小年 |  |  |  | 大寒 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
除夕 | 春节 |  |  |  |  | 
29 | 30 | 31 |  |  |  | 
空停∙防空停
J
ANUARY
一月
B5031飞机，在厦门起飞后右发空停。落地后发现尾喷有大量金属材料，最后确定原因为HPT叶片根部断裂
确定换发软时限CSN15000
出台一系列防空停措施

## Slide 5
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
 |  |  |  |  |  | 立春
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 | 元宵 |  |  |  |  | 
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
 |  | 情人 |  |  |  | 
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
雨水 |  |  |  |  |  | 
26 | 27 | 28 | 29 |  |  | 
B5209APU引气
二月
F
EBRUARY
B5209飞机，自2012年1月6日起，间歇出现APU引气时有时无故障，故障代码49-52191（IGV与指令位置不一致），更换大量APU引气系统部件无效

## Slide 6
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 | 惊蛰 |  |  | 妇女 |  | 
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
 | 植树 |  |  |  |  | 
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
 |  | 春分 |  |  |  | 
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
B2685右发
三月
M
ARCH
890186定义为小修，CSN超过15000，防空停的换发软时限为CSN15000循环。如果按防空停措施，需要立即更换这台发动机
ECC解释15000循环是针对HPT叶片，该发HPT叶片已经全部更换过，不受此影响

## Slide 7
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 |  |  | 清明 |  |  | 
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
 |  |  |  |  | 谷雨 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 |  |  |  |  | 
四月
A
PRIL
经过与ECC的沟通，同意更换B-5209飞机APU。更换APU后引气故障排除，但是拆下的APU未经修理安装到山西飞机B-5258上后并没有反映引气故障。
B-5223故障代码73-10342，更换HMU
FMV∙APU

## Slide 8
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 |  | 劳动 |  |  | 青年 | 立夏
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
母亲 |  |  |  |  |  | 
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
 | 小满 |  |  |  |  | 
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
五月
M
AY
振动∙反推∙点火
B-2681双发远程监控振动指示为0,更换AVM
B-2684虹桥航前右反推灯亮
B-5209临沂短停反推灯亮
B-5210左发左点火不工作，更换左点火激励器和左点火电阻

## Slide 9
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
 |  |  |  |  | 1 | 2
 |  |  |  |  | 儿童 | 
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 |  | 芒种 |  |  |  | 
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
父亲 |  |  |  | 夏至 |  | 端午
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
六月
J
UNE
ACARS报∙换发
B5033飞机，石家庄落地后ACARS打印出右发失效报，检查为FF低于300PPH触发的报警。发动机参数均正常，经ECC同意放行飞机
B2681飞机左发1级LPT导向器裂纹发展速度过快换发

## Slide 10
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
建党 |  |  |  |  |  | 小暑
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
大暑 |  |  |  |  |  | 
29 | 30 | 31 |  |  |  | 
七月
J
ULY
B2684右发检查磁堵中磁堵有少量金属屑，清除后DMS正常
DMS∙旁通∙点火∙EEC
B2684厦门落地燃油滤旁通灯亮，更换压差电门
B5210左发左点火失效更换导线
B2681A/T LIMIT信息，EEC电源故障更换右EEC

## Slide 11
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
 |  |  | 建军 |  |  | 
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
 |  | 立秋 |  |  |  | 
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
启动慢∙反推
八月
A
UGUST
B-2681飞机，左发启动时引气压力25PSI，启动比较困难,检查发现右发高压活门没有关闭，更换右发高压级调节器。
B-5223飞机，左反推灯亮无法收回，人工收回保留，更换自动油门电门包后正常

## Slide 12
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
 |  |  |  |  |  | 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 |  |  |  |  | 白露 | 
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
 |  |  |  |  |  | 秋分
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
九月
S
EPTEMBER
B-2684两块反推折流门收上后翘起，更换连杆
B-2684南苑发现故障代码79-31142，检查2发磁堵正常，检查DJB801插头有污染物，清洁后测试正常
B-5223虹桥航前左发TBV短时漏油，更换TBV
反推∙漏油∙DMS

## Slide 13
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 | 国庆 |  |  |  |  | 
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
 | 寒露 |  |  |  |  | 
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
 |  | 重阳 |  |  |  | 
28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
十月
O
CTOBER
EGT裕度∙水洗
B-5033右反推灯亮，调节S835传感器标靶后正常.左发N1振动偏大，润滑叶片后配平
B-2685右发TBV漏油更换TBV，试车发现右发燃油泵释压活门漏油更换燃油泵
B-5223右发裕度下降趋势异常，水洗后恢复

## Slide 14
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
 |  |  |  | 1 | 2 | 3
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 |  |  | 立冬 |  |  | 
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
 |  |  |  | 小雪 |  | 
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
十一月
N
OVEMBER
漏油∙点火∙灯
B5208鄂尔多斯左发点火故障无法启动
B2685南苑航前右发HPTACCV余油口漏油
B5210石家庄起飞后空中发动机活门灯常暗亮
B5209南苑短停左发TBV漏油
B5210鄂尔多斯右发启动后滑油滤旁通灯闪亮

## Slide 15
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 |  |  |  | 大雪 |  | 
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
 |  |  |  |  | 冬至 | 
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
 |  | 圣诞 |  |  |  | 
30 | 31 |  |  |  |  | 
十二月
D
ECEMBER
APU∙异响∙启动∙引气
B5209飞机，APU在启动发动机时异响。孔探检查发现有一个IGV叶片与轴间隙过大，于12月8日更换APU后故障排除
B2684APU无法启动，更换起动机
B5033APU无引气，更换引气活门

## Slide 16
2
典型故障

## Slide 17
DMS
3次
主要注意事项
FIM
新发动机1100小时
HBMOP
取样拍照
磁堵检查异常报告单
AMM
拆下滤网检查
流程图
年度典型故障盘点

## Slide 18
反推
12次
故障现象
反推灯亮
折流门不平
无法收放
解决措施
EAU读故障代码和清除放行
连杆轴承检查，使用不需要润滑的球面轴承
人工收上保留、备用液压收放、清除故障收放
年度典型故障盘点

## Slide 19
点火
5次
主要原因
电嘴
点火导线
解决措施
MEL保留
利用点火系统部件互换性快速判断故障
点火失败后再次启动前需要冷转吹出燃油
年度典型故障盘点

## Slide 20
漏油
7次
故障现象
启动时或关车后余油口漏燃油
解决措施
发现漏油部件尽早安排更换
航前发现地面漏油严重如果有时间可以冷转作动筒测试检查，如果时间不够等机组启动时检查。短停时可以在飞机滑过来时观察
年度典型故障盘点

## Slide 21
3
不正常事件

## Slide 22
夏
1
发动机不正常事件
Chart: 
| 第一季度 | 第三季度
销售额 | 36 | 5
5次
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
销售额 | 1 | 1 | 0 | 4
全年有效不正常事件41次。发动机5次,其中空停1次。
不正常事件主要发生在11月
11月
4次
冬
4
春
1
秋
0
发动机失效报
余油口漏油
发动机活门灯
滑油滤旁通灯

## Slide 23
4
换发情况

## Slide 24
发动机、APU更换
1月
6月
10月
23
B2684更换右发
890372，LPT1级导向器裂纹
B5031右发空停
890364，厦门起飞HPT叶片根部断裂，
13
30
B5209更换APU
APU引气时有时无，故障代码49-52191，排故无效
14
B5208更换APU
CTP5温度高
B5031更换APU
CTP5温度高
24
B5209更换APU
启动发动机时，APU异响
8
4月
12月
7
B5223更换APU
CTP5温度高
B2681更换左发
890245，LPT1级导向器裂纹发展过快
15
31
B5262更换APU
CTP5温度高
24
B2685更换APU
CTP5温度高

## Slide 25
发动机使用情况
Chart: 
| 2681 | 2684 | 2685 | 5031 | 5033 | 5208 | 5209 | 5210 | 5223 | 5262
使用时间 | 3093.0857 | 3008.5216 | 3151.3673 | 3065.5922 | 3001.5454 | 3272.1159 | 3355.8839 | 3282.0212 | 3277.6935 | 3300.5466
使用循环 | 1991 | 1941 | 1990 | 2208 | 2097 | 2046 | 2246 | 2034 | 2060 | 2214
1.55
1.55
1.58
1.39
1.43
1.49
1.61
1.59
1.49
发动机使用 | 年均/台 | 日均/台
小时 | 3181 | 8.7
循环 | 2083 | 5.7
使用小时循环比

## Slide 26
HPT叶片影响换发
Chart: 13台全新发动机：15000循环换发软时限
| 960559 | 897922 | 802613 | 802628 | 896903 | 892952 | 892953 | 892928 | 892929 | 892873 | 892874 | 892786 | 892787
系列 2 | 1798 | 6700 | 7148 | 7148 | 7801 | 13197 | 13197 | 13492 | 13492 | 14169 | 14169 | 14372 | 14372
13,000
B5208、B5209、B5210、B5223四架飞机的双发目前CSN均超过13000循环，受HPT叶片15000循环更换影响，将在2013年更换这8台发动机。

## Slide 27
Chart: 7台修后发动机：最短剩余寿命
| 890186 | 889571 | 893365 | 892363 | 890440 | 890372 | 876459
系列 2 | 758 | 1492 | 3250 | 5017 | 6773 | 7458 | 8467
最短寿命件到寿换发
2000
B2685右发890186、B5033右发889571这两台发动机寿命件最短剩余寿命小于2000循环，将在2013年更换这2台发动机。

## Slide 28
Chart: APU修后使用小时
| 2681 | 2684 | 2685 | 5031 | 5033 | 5208 | 5209 | 5210 | 5223 | 5262
系列 2 | 2857 | 2848 | 100 | 471 | 3745 | 544 | 128.89 | 4832 | 2642 | 432.3
APU使用情况
APU使用时间受很多因素影响，APU也没有更换软时限，而是由ECC监控CTP5温度进行计划更换，所有无法准确判断出换发计划。估计2013年会更换B5210飞机一台APU。

## Slide 29
发动机、APU拆换
Chart: 
| 第一季度 | 第三季度
销售额 | 17 | 3
3台
Chart: 
| 第一季度 | 第四季度
销售额 | 7 | 3
2012
7台
Chart: 
| 第一季度 | 第三季度
销售额 | 10 | 10
10台
Chart: 
| 第一季度 | 第四季度
销售额 | 1 | 9
1台
2013
发动机拆换
APU拆换
计划1台
非计划2台
计划10台
计划5台
故障2台
计划1台

## Slide 30
玛雅人并不可靠，未来还是要靠我们自己Thanks!
2013 ∙ 新起点 ∙ 新目标 ∙ 新跨越