## Slide 1
NEWMEN新贵2.4G无线键鼠对码说明
[ 适应于金色LOGO接收器 ]

## Slide 2
找到软件包
解压缩文件夹
双击运行软件
打开对码软件

## Slide 3
一、对码前准备
将接收器插入计算机USB接口，系统会自动检测到设备并安装驱动。
关闭鼠标电源开关或取出电池。
关闭键盘电源开关或取出电池。

## Slide 4
二、对码软件操作步骤
选择需要对码的对象：
键盘或鼠标
点击”重新对码”，接收器原有信息将被清除，”清除成功”后进入“准备对码”状态。
窗口显示已检测到接收器

## Slide 5
三、鼠标对码操作步骤
打开鼠标电源开关或装上电池，同时按下 “左中右”三个按键，保持约3秒便可联接成功。
以新贵产品T202中的鼠标为例
注意：
鼠标尽量靠近接收器，
大约20mm左右。

## Slide 6
四、键盘对码操作步骤
打开鼠标电源开关
或装上电池，同时按下“Esc、Pause”键，保持约3秒便可联接成功。
以新贵产品T202中的键盘为例
注意：
键盘尽量靠近接收器，大约20mm左右。

## Slide 7
THE END
Thank you!